宽式NES-5水平电泳系统快速操作指南

1．宽式NES-5水平电泳电泳槽及配件安装图如下：

2．琼脂糖胶制作

A．按如下体积配置一定浓度的琼脂糖胶：

B．配好的琼脂糖液体在微波炉中较热，使琼脂糖完全溶解，在室温下放置烧瓶使液体降温。

C．当琼脂糖液体降温至50至60摄氏度时可以进行倒胶。如下方式进行倒胶：将凝胶托盘放置在制胶盘对应大小的凹槽内，放置好梳子后，将胶倒入槽内。

3．室温下，琼脂糖胶凝固约需20至40分钟，待胶凝固过后，小心的把梳子拔出。

4．把托盘放置于电泳槽内，样品孔置于阴极一侧。调整缓冲液液面高度，使胶面在缓冲液液2至6mm下。

5．上样后，盖上电泳槽盖子，打开电源，设置电泳条件后进行电泳。